## Slide 1
计算机组成原理实验
期中设计
任厚霖 韩明洋 李一鑫
——抢答器电路设计
2023.11.8

## Slide 2
小组分工
2253226任厚霖 ：实验思路设计 抢答部分 计时部分
2252700李一鑫 ：实验思路设计 计分部分
2253206韩明洋 ：实验思路设计 PPT制作 报告辍写

## Slide 3
  4组参赛进行抢答，抢先按下开关的那组指示灯亮，数码管显示该组号码并保持
  抢答成功后开始计时（9秒倒计时）
  某组抢答成功后同时封锁其他组的抢答权限
  可对所有LED清零，开始新一轮抢答
  计分功能，评委对选手打分，并累计分数
主要实现功能

## Slide 4
  74LS74N 双D触发器 4片
  74LS192N 四-2输入或非门 2片
  74LS148D 8线－3线优先编码器 1片
  74LS48N 7 段显示译码器 1片
  74LS90D 十进制计数器 4片
  其他的门电路芯片
实验设备

## Slide 5
整
体
图
计时部分
抢答部分
计分部分

## Slide 6
主要实现功能：
封锁别组权限
队伍指示灯以及编号显示
反馈清零
抢答部分

## Slide 7
74LS148D

## Slide 8
计时部分
主要实现功能：
抢答倒计时
倒计时的显示
计时结束自动复位
（为使其快速进行进行调频）
遇到的问题：
最高只可到九秒
频率很低时会爆warning

## Slide 9
计分部分
主要实现功能：
分组加分
按键自动识别加分组
分数可累计
可单独清零
加分键

## Slide 10
方案总结
1.思路构建：为了完成命题要求，我们先把整个结构分成抢答、计时、计分三个部分。并努力实现这几个功能：抢答输出编号并亮灯，抢答后锁死其他选手，抢答后开始计时，评委对选手打分。
2.器材选择：对于抢答器部分，利用74LS148D读入选手再输出二进制编号，并锁死其他选手，并用74LS74N保持结果。对于计时部分，用74LS192N进行计时。对于打分部分，利用四个74LS90D芯片进行打分。
3.实验难点：在选手抢答后要锁死其他选手，利用了74LS148D芯片的GS端输出的控制，当一个选手抢答后，其变成低电位。